## Slide 1
TRABAJOS SIMULTÁNEOS
EN LÍNEA VERTICAL
Evaluación de mallas, soportes y condiciones de habilitación
Pedestales C-18 a C-04 • Booster OPP
Proyecto 25023 • TSF Fase IX
RT-01 | 28 de octubre de 2026 | Para revisión técnica
Formato adaptado de EJEMPLO 1 • No constituye aprobación de diseño ni permiso de trabajo
Notes: Propósito: sustentar una decisión técnica verificable. No afirmar que la malla soporta el impacto antes de cerrar los puntos de ingeniería. Se usó el archivo EJEMPLO 1 como plantilla real, conservando maestros, tema, motivo de portada y recursos visuales.

## Slide 2
SUSTENTO TÉCNICO
Decisión que debe sustentarse
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
02
01
Definir demanda local
Bloques, objetos y trayectorias
02
Demostrar capacidad
Sistema completo y despejes
03
Liberar por tarea
Recepción y coordinación
Estado actual: no liberar simultaneidad expuesta. Ejecutar en ventanas exclusivas hasta cerrar la evidencia.
Fuentes: informe RT-01 §1, §16 • PETS122 §5–6, pp.8–9
Notes: Informe §1 y §16. La capacidad instalada no está demostrada con los documentos entregados. El procedimiento permite avanzar separando temporalmente los frentes con exclusión efectiva del nivel inferior expuesto.

## Slide 3
SUSTENTO TÉCNICO
Dónde interactúan los frentes
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
03
Pedestales
C-18 a C-04
Terratest / OHLA
Nivel inferior
Definir cobertura y exclusiones
Fuente: 430-SKT-TOP-00171 rev.1, planta PDF PP • Ubicaciones finales pendientes
Notes: Informe §3. Plano solo información; no hay trazado definitivo de barreras. No medir dimensiones sobre el recorte ni trasladar energías de Corredor Este a OPP.

## Slide 4
SUSTENTO TÉCNICO
El Anexo 2 calcula otra configuración
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
04
Componente | Informe recibido | Anexo 2
Postes | Madera tornillo | Eucalipto Ø150 mm
Empotramiento | 0,40 m propuesto | 1,00 m + dado Ø0,40 m
Malla | Detalle por confirmar | Dos capas Ø2,77 mm
Sistema auxiliar | Sin equivalencia acreditada | Cables, retenidas y muertos
Ubicación | Pedestales OPP | Corredor Este PK 2+160–2+715
Fuentes: D1 §5 • Anexo 2 pp.4–7 • No existe equivalencia automática
Notes: Informe §5. La diferencia no es editorial: cambia materiales, rigidez, suelo movilizado y trayectoria de transmisión. Dimensiones transcritas, no prescripción para construir en OPP.

## Slide 5
SUSTENTO TÉCNICO
Qué exige PETS122 para trabajar en paralelo
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
05
Definir prioridades y reunir a las supervisiones en campo.
Compartir secuencia, duración, límites y comunicación directa.
Implementar controles e incorporarlos al IPERC; ATS si corresponde.
Detener ante cambios o ausencia de barreras sólidas.
Fuente: GSSL-SIND-PETS122 v.03 • §5, p.8 • §6, pp.8–9
Notes: Informe §4. Verificar vigencia en intranet. Responsables de Antamina lideran prioridad y coordinación; IPERC continuo y ATS cuando corresponda; cambio de planes exige parada y reanálisis. No confundir coordinación con demostración de capacidad.

## Slide 6
SUSTENTO TÉCNICO
Energías reproducidas: demanda de referencia
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
06
11,96 kJ
S1: 1,30 × 9,20 kJ
16,64 kJ
S2: 1,30 × 12,80 kJ
Bloque de referencia: 1 020 kg y Ø0,914 m.
Requiere confirmar trayectorias y peligros propios de OPP.
Fuente: Anexo 2 pp.5 y 8 • Recálculo RT-01 §6
Notes: Informe §6. No son capacidad de la barrera ni demanda de OPP. Se conserva el factor 1,30 del Anexo para comparación. No inferir rotación restando máximos no sincronizados.

## Slide 7
SUSTENTO TÉCNICO
Caída vertical: la energía puede superar la referencia
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
07
Escenario supuesto | Energía E | Demanda Ed
20 kg desde 10 m | 1,96 kJ | 2,55 kJ
50 kg desde 20 m | 9,81 kJ | 12,75 kJ
100 kg desde 20 m | 19,62 kJ | 25,51 kJ
1 020 kg desde 2 m | 20,01 kJ | 26,02 kJ
Los ejemplos no establecen alturas de caída admisibles.
Fuente: RT-01 §6 • E = mgH • Ed = 1,30E • Datos ilustrativos
Notes: Informe §6. Ejemplos hipotéticos, no medidos. E=mgH, v inicial cero, factor 1,30. H es desnivel vertical hasta impacto. La energía sola no caracteriza punzonamiento.

## Slide 8
SUSTENTO TÉCNICO
La deformación supuesta gobierna la fuerza
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
08
S2
δ = 1,50 m
F = 22,19 kN
δ = 0,50 m
F = 66,56 kN
Fuente: Anexo 2 §6.2 • Recálculo RT-01 §7 • δ no demostrada
Notes: Informe §7. Para respuesta lineal: Ed=1/2 Fpico δ. La ecuación no verifica δ. Se requiere curva fuerza–desplazamiento o validación representativa del sistema.

## Slide 9
SUSTENTO TÉCNICO
Tres postes: una hipótesis decisiva
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
09
Con 2 postes:
66,96 MPa
Con 3 postes:
44,64 MPa
Reparto pendiente de verificar
Fuente: Anexo 2 pp.7–9 • RT-01 §8 • 60 MPa no es una resistencia de diseño acreditada
Notes: Informe §8. Sección Ø150 mm, voladizo 2 m, δ=1,5 m. fb=60 MPa no validada como resistencia de diseño. El reparto necesita modelo de rigidez y conexiones. Casos con retenida requieren modelo compatible.

## Slide 10
SUSTENTO TÉCNICO
Malla: el resultado favorable no prueba el impacto
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
10
56,56 kN
Tracción S2
Modelo del Anexo
≈64 kN
Resistencia nominal
No validada como diseño
RU ≈1,77
Si contacto baja de
1,00 m a 0,50 m
Falta comprobar tejido, punzonamiento, dos capas, bordes y conexiones. Una ficha de alambre no certifica kJ del conjunto.
Fuente: Anexo 2 pp.9–10 y ficha p.18 • RT-01 §9
Notes: Informe §9. T=Fpico/(2sinθ) con a=2,5 m, δm=0,5 m. Capacidad nominal del Anexo basada en fu y η arbitraria. Requiere ancho real, orientación, reparto por capas, uniones y validación de punzonamiento.

## Slide 11
SUSTENTO TÉCNICO
Empotramiento de 40 cm: no está sustentado
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
11
16 %
Capacidad del modelo al pasar
de L=1,00 m a L=0,40 m
≈0,49
Hu/Rbase para 0,40 m
Mismo dado y suelo supuestos
Confirmar terreno, bordes, agua, rigidez, desplazamiento y anclajes. Las fundaciones del Corredor Este no se transfieren a OPP.
Fuente: Anexo 2 pp.11–12 • Recálculo y límites RT-01 §11
Notes: Informe §11. Sensibilidad ilustrativa con misma expresión simplificada del Anexo, mismo d=0,4 m y mismo suelo. Hu proporcional a L². No es dimensionamiento para OPP ni verificación formal de Broms. Datos locales pendientes.

## Slide 12
SUSTENTO TÉCNICO
Dos filas y control desde la fuente
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
12
Contener en origen + barrera validada + exclusión de la envolvente.
Fuente: RT-01 §12 • Esquema conceptual sin escala
Notes: Informe §12. Dos capas no son dos filas. Las filas no suman capacidades. El peligro puede escapar por arriba, abajo o extremos. Se requiere altura residual y envolvente dinámica de cada sistema.

## Slide 13
SUSTENTO TÉCNICO
Qué tareas requieren exclusión inferior
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
13
Actividad | Criterio operativo actual
Montaje, limpieza o reparación de barreras | Ventana exclusiva y bloqueo
Excavación, rotura y habilitación de accesos | Exclusión hasta validar escenario
Acero, paneles y herramientas | Retención específica; controlar punzonamiento
Concreto y perforación | Asegurar equipos; contener y evaluar escapes
Izaje | Excluir trayectoria y zona de influencia
Fuente: RT-01 §13 • PETS122 §6 • La liberación se realiza por tarea y sector
Notes: Informe §13. Condición actual: capacidad instalada no demostrada. Toda actividad con exposición de nivel inferior debe separarse hasta validar control. La malla no habilita trabajo bajo cargas suspendidas.

## Slide 14
SUSTENTO TÉCNICO
Ruta verificable para habilitar simultaneidad
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
14
1 Demanda local y plano de interacción cerrados.
2 Diseño y validación del sistema completo.
3 Montaje con nivel inferior expuesto evacuado.
4 Recepción, as-built y comprobación de despejes.
5 Acta por turno, IPERC, comunicación y responsables.
Fuente: RT-01 §14–15 • Puntos de parada: ingeniería, recepción y liberación operacional
Notes: Informe §14–15. Cerrar puntos críticos antes de liberar. Firmas del proyectista, geotecnia y responsables de las áreas según competencias. No usar una inspección visual como sustitución de capacidad demostrada.

## Slide 15
SUSTENTO TÉCNICO
Tornillo: cálculo preliminar del empotramiento
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
15
De efectivo supuesto | Lmin de cribado
0,25 m | 2,16 m
0,40 m | 1,70 m
0,50 m | 1,52 m
Alternativa de estudio: dado Ø0,50 m × 1,60 m.
No ejecutar hasta validar suelo, pendiente y sistema completo.
RT-01 §11A • Ed=16,64 kJ; δ=1,50 m • γ=19 y Kp=4,02 adoptados del Anexo 2
Notes: Actualización del usuario: aún no instalado; madera tornillo. Informe §§11A–11C. Cribado con expresión simplificada del Anexo; suelo local no confirmado, δ no validada, no es diseño constructivo. F=22,187 kN sobre un poste; FS objetivo 2. Lmin=raíz(2 FS F/(γ De Kp)).

## Slide 16
SUSTENTO TÉCNICO
Tornillo: la profundidad requiere poste y retenida
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
16
Ø250 mm
Sección a estudiar
fb requerida ≥7,23 MPa
31,38 kN
Demanda envolvente
Retenida a 45°
Pendiente
Grado de tornillo,
suelo y validación
Sin retenida efectiva cambia el modelo. Si δ baja a 0,50 m, Lmin sube a 2,64 m en el mismo cribado.
RT-01 §§11B–11C • Dimensiones preliminares para revisión del calculista
Notes: Informe §11B. Poste idealizado apoyado en cabeza y base; máximo de momento a media altura. Ø250 mm exige fb de diseño≥7,23 MPa. Retenida envolvente a 45°:31,38 kN; se debe acreditar resistencia efectiva≥94,13 kN si objetivo rotura/demanda=3. Cable de 54 kN del Anexo no sirve con un solo poste recibiendo el impacto.

## Slide 17
SUSTENTO TÉCNICO
Conclusión para la sustentación
OHLA • TSF FASE IX | RT-01 • Para revisión; no autoriza simultaneidad expuesta
17
La simultaneidad requiere capacidad y cobertura comprobadas.
El Anexo 2 sirve como referencia técnica auditada.
La configuración real y los escenarios OPP deben cerrarse.
Hasta entonces: separar frentes con exclusión efectiva.
Entregables: informe editable + PDF + PPT + cálculo reproducible • Revisión RT-01
Notes: Conclusión RT-01 §16. Aritmética de referencia reproducida; capacidad instalada no demostrada. No puede acreditarse 12 o 16,6 kJ a la malla actual. Avanzar con ventanas exclusivas o cerrar diseño y validación para evaluar simultaneidad.